РОССИЯ

АО «Полаир-Недвижимость»

СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

ЕАЭС № RU Д-RU.МХ11.В.00141 действительна по 30.07.2022 г.

Уважаемый покупатель!

Спасибо Вам за выбор продукта торговой марки «РАДА» - СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ -  для предприятий общественного питания.

СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ изготовлена по современным технологиям и в соответствии с мерами по обеспечению качества, безопасности и требованиями эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Руководство должно быть обязательно прочитано перед пуском СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ в работу пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование, ее установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

Настоящее руководство включает в себя паспортные данные.

Руководство должно находиться в доступном для пользователя месте.

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу:

125252 г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, корп. «Б»

ООО «Торговый дом Полаир»

(495) 937-64-07

kachestvo@ polair.com

http://www.polair.com

Производственная база: АО «Полаир-Недвижимость»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел.8 (8362) 23-25-06

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

- Общие указания……………………………………………………………………….......3

- Технические данные……………………………………………………………………...3

- Комплектность…………………………………………………………………………….3

- Требования безопасности…………………………………………………………….......3

- Устройство…………………………………………………………………………….......4

- Подготовка к работе………………………………………………………………………5

- Порядок работы…………………………………………………………………………...8

- Рекомендации по работе……………………………………………………………….....8

- Техническое обслуживание……………………………………………………….……...9

- Возможные неисправности и методы их устранения………………………………… ..10

- Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение………………….…………..11

- Гарантийные обязательства………………………………………………….…..............11

- Рекомендации по удалению и утилизации отходов и охране окружающей среды…..11

- Свидетельство о консервации……………………………………………….…..............12

- Свидетельство о приемке……………………………………………….………………..12

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на сковороду электрическую (далее сковорода или изделие) предназначенную для жарения, тушения, припускания мясных, рыбных овощных изделий и пассерования овощей на предприятиях общественного питания как самостоятельного изделия, а также в составе технологических линий.

ВНИМАНИЕ! Не использовать сковороду в качестве фритюрницы.

Вид климатического исполнения УХЛ4  ГОСТ 15150.

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические характеристики сковороды указаны в таблице 1.

Таблица 1.  Технические характеристики сковороды

| Наименование | Величина для |
| --- | --- |
|  | СЭ-Ч-8/7; СЭ-Ч-8/7Н | СЭ-8/7 | СЭ-12/7Н | СЭ-8/9Н |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| Тип питающей сети | 3/N/РE 400В, 50Гц | 2/N/РE 400В, 50Гц | 3/N/РE 400В, 50Гц |  |  |
| Количество ТЭНов, шт. | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Температура разогрева дна емкости, °С, не более | 260 |
| Время разогрева до максимальной температуры, мин, не более | 30 | 25 | 30 | 15 |
| Номинальная вместимость емкости сковороды, дм3, не менее | 24 | 25 | 90 | 55 |
| Площадь дна емкости, мм | 400 х 610 | 418 х 598 | 380 х 960 | 563 х 543 |
| Габариты сковороды, мм, не более: Длина Ширина (с ручкой штурвала) Высота | 800 680(720) 860(955) | 1200 680(720) 860(955) | 800 840(880) 860(955) |
| Масса сковороды, кг, не более | 170 | 130 | 146 | 130 |

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность сковорода представлена в таблице 2.

Таблица 2.  Комплектность изделия

|  | Величина для |
| --- | --- |
| Комплектующие | СЭ-Ч-8/7; СЭ-Ч-8/7Н | СЭ-8/7 | СЭ-12/7Н | СЭ-8/9Н |
| Арматура светосигнальная АСН1-220-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 |

4  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ

4.1  Изделие должно удовлетворять требованиям безопасности согласно «Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому регламенту  Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому Регламенту  ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 789 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза), ГОСТ 12.2.092, ГОСТ Р 51366.

4.2  По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (наличие защитного провода в шнуре питания).

Степень защиты сковороды, обеспечиваемая оболочками, IР20 по ГОСТ 14254.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.

4.3 При работе с изделием необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

4.3.1 Все сборочно-разборочные работы с изделием должны выполняться только при отключенном электропитании.

4.3.2 Изделие должно быть установлено на расстоянии не менее одного метра от стен покрытых легко возгораемым материалом.

4.3.3 Персонал, допущенный к работе, обязан получить инструктаж по технике безопасности в соответствии с инструкциями, разработанными на основании руководства по эксплуатации, типовых инструкций по охране труда.

4.3.4 Персонал, допущенный к работе, обязан внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

4.3.5 Не допускается включенную сковороду оставлять без присмотра.

4.3.6 Соблюдать осторожность при загрузке емкости сковороды продуктами и ее разгрузке.

4.3.7 Во избежание ожога паром при работе и открывании крышки емкости соблюдать осторожность. Проводить подъем емкости сковороды плавно, без рывков и только после отключения изделия.

4.3.8 Во избежание ожога соблюдать осторожность, не прикасаться к
греющимся поверхностям, имеющим высокую температуру.

4.3.9 Необходимо использовать устройство душевое только для обработки емкости сковороды.

4.3.10 Запрещается использовать сковороду в качестве фритюрницы.

4.3.11 Не допускается появление чада (задымления) в помещении, при этом необходимо отключить изделие от сети.

4.3.12 Необходимо при обнаружении неисправностей вызывать специалиста сервисной службы.

4.3.13 Необходимо включать изделие в работу только после устранения неисправностей.

4.3.14 Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и текущий ремонт изделия.

ВНИМАНИЕ! Запрещается:

- Лить холодную воду на горячую поверхность;

- Проводить наружную и внутреннюю обработку изделия струей воды;

- Включать сковороду в сеть оголенными проводами;

- Включать изделие в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими требуемым;

- Производить техническое обслуживание или санитарную обработку изделия, не отключенного от электрической сети;

- Проверять наличие напряжения в цепях на «искру»;

- Использовать изделия без заземления сетевой розетки источника питания.

5  УСТРОЙСТВО

5.1 Составные части сковороды

Составные части сковороды показаны на рисунке 1.

Емкость сковороды (2) представляет собой прямоугольную чашу, установленную шарнирно на каркасе с рычажным механизмом поворота (пара «винт - гайка»). В исполнении СЭ-8/7 и СЭ-12/7Н, СЭ-8/9Н - борта емкости выполнены из нержавеющей стали. Дно емкости сковороды выполнено из толстолистового материала, что создает равномерность распределения температуры. В исполнении СЭ-Ч-8/7 и СЭ-Ч-8/7Н - чаша представляет собой цельнолитую чугунную конструкцию.

Емкость сковороды имеет откидную крышку (1).

Каркас сковороды закреплен на основании, которое установлено на регулируемые по высоте опоры (ножки), позволяющие изменять высоту изделия (не более 30 мм), а также компенсировать неровности пола.

Нагрев дна емкости осуществляется ТЭНами, расположенными под дном и закрытыми защитным кожухом с теплоизоляцией.

Рис. 1.  Составные части сковороды.

1 - Крышка емкости; 2 - Емкость; 3 - Ручка терморегулятора; 4 - Микровыключатель подъема емкости; 5 - Арматура светосигнальная; 6 - Кнопка аварийного термовыключателя;

7 - Штурвал механизма подъема емкости; 8 - Устройство душевое; 9 - Кран подачи воды;

10 - Эквипотенциальный зажим.

Для подключения изделия к сети предусмотрен блок зажимов (за панелью управления), питающий кабель к которому подводится через кабельный ввод, расположенный в основании изделия.

На панели управления (передняя слева) установлены: терморегулятор, арматура светосигнальная (5), кнопка аварийного термовыключателя.

На передней панели (справа) расположены устройство душевое (8) и штурвал механизма подъема емкости (7).

5.2 Устройство подъема емкости сковороды

Устройство подъема емкости представляет собой систему рычагов и валов. При вращении штурвала (по часовой стрелке - подъем, против часовой стрелки - опускание) механизма подъема (7), расположенного в передней части сковороды, происходит медленный поворот емкости (2).

ВНИМАНИЕ!  При подъеме срабатывает микровыключатель подъема емкости (4), который отключает ТЭНы от питающей сети.

5.3 Устройство душевое (сковороды СЭ-Ч-8/7Н, СЭ-12/7Н, СЭ-8/9Н).

Устройство душевое (8) предназначено для удобства проведения санитарно-гигиенической обработки емкости сковороды. Устройство представляет собой душ с вытяжным шлангом. На передней панели крепится держатель душа, а также имеется кран подачи воды (9).

6  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковка и установка изделия должна производиться специалистами по монтажу оборудования для предприятий общественного питания.

После проверки состояния упаковки распаковать изделие, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2. При осмотре проверить отсутствие поломок, вмятин и других дефектов. Если в процессе осмотра выявлены несоответствие комплектации или дефекты, то представители монтажной организации и предприятия, где монтируется оборудование, оформляют акт-рекламацию.

Установку изделия следует производить в следующем порядке:

Перед установкой сковороды необходимо удалить защитную пленку со всех поверхностей.

Изделие установить в производственных помещениях отдельно или в составе технологических линий.

Предусматривается свободная не жесткая установка на ровном полу с уклоном не более 2° в любую сторону.

Подключить изделие к трехфазной (3/N/PE  400В, 50Гц) пятипроводной системе с отдельными нулевым рабочим и защитным проводниками.

Схемы электрические принципиальные представлены на рис. 2.

Для СЭ-8/7 и СЭ-Ч-8/7(Н).

Для СЭ-8/9Н.

Для СЭ-12/7Н.

Рис. 2.  Схемы электрические принципиальные.

Условные обозначения на схемах:

ЕК1…ЕК6 – ТЭНы;

HL1 – арматура светосигнальная АСН1-220-1-1-2;

К1…К3 – контакторы;

SA1 – микровыключатель;

SK1 – терморегулятор рабочий;

SК2 – терморегулятор защитный;

Х1…Х5 – зажим наборный З Н24 -16П63-В/В;

XS1…XS8 – клемма ножевая.

Монтаж и подключение должны быть выполнены таким образом, чтобы исключить доступ к токопроводящим частям без применения специального инструмента.

Подключение выполнять гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2  5х2.5 (марки ПРМ) или аналогичными, через автоматический выключатель с током уставки 16А и реле тока утечки на 30 мА.

Внимание!  Питающие шнуры должны быть выполнены в виде гибкого кабеля с маслостойкой оболочкой не легче, чем обычный полихлорпрен, или шнура с другой эквивалентной синтетической эластичной оболочкой типа ПРМ  по ГОСТ 7399.

Автоматический выключатель должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания изделия и иметь зазор между контактами не менее 3 мм во всех полюсах.

Соединить провода электросети согласно маркировке на блоке зажимов, в соответствии со схемой электрической принципиальной, указанной в приложении А.

Примечание: Блок зажимов расположен за панелью управления. Перед соединением провода электросети необходимо отвернуть два винта снизу панели управления и снять ее, обеспечив доступ к блоку зажимов.

При использовании изделия в составе технологических линий, необходимо соединить его с другими элементами линии с помощью эквипотенциального зажима, расположенного

на дне изделия, обозначенного знаком

.

Проверить уровнем горизонтальное положение изделия, при необходимости, с помощью опор произвести регулировку по высоте.

Удалить с рабочей поверхности емкости сковороды консервационное масло чистой ветошью. Дважды промыть поверхность ветошью, смоченной горячим мыльно-содовым раствором, просушить на воздухе.

Подсоединить сковороду, имеющую душевое устройство, к сети бытового водопровода с помощью переходника, расположенного на задней стенке (размер соединения G1/2"). Давление воды в водопроводной системе 49 – 589 кПа.

После монтажа, перед пуском в эксплуатацию, необходимо проверить ток утечки и сопротивление изоляции изделия:

- ток утечки на корпус изделия в холодном состоянии не должен превышать 2,0 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности;

- сопротивление изоляции электрических цепей изделия относительно его корпуса должно быть не менее 2 МОм.

В случае несоответствия показателей требуемым значениям следует произвести просушку изделия включением в работу на 1,5 – 2 часа при слабой степени нагрева.

Провести повторную проверку показателей после остывания изделия.

ВНИМАНИЕ!  Перед началом  эксплуатации  изделия  следует  прокалить  рабочую поверхность емкости, предварительно обработанную растительным маслом, в течение одного часа при температуре 150 °С.

Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом в установленной форме.

7  ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы внешним осмотром проверить состояние сковороды.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при загрузке емкости сковороды продуктами и ее разгрузке, а также при открывании крышки во время работы сковороды.

Производите подъем емкости сковороды плавно, без рывков и только после отключения изделия.

Работу производить в следующей последовательности:

7.1 Перед началом работы необходимо убедиться в том, что емкость сковороды находится в крайнем нижнем положении.

7.2 Смазать пищевым маслом (жиром) рабочую поверхность емкости сковороды.

7.3 Включить изделие поворотом ручки терморегулятора (3), рис.1 по часовой стрелке из положения «0» и установить лимб ручки терморегулятора в положение, соответствующее требованиям обработки продукта.

Загорание арматуры светосигнальной (5), рис. 1, показывает включение ТЭНов.

Примечание. Когда температура дна емкости достигнет необходимой величины, арматура светосигнальная должна погаснуть, можно приступать к работе.

Терморегулятор служит для автоматического поддержания заданной температуры на рабочей поверхности. Для предупреждения перегрева емкости сковороды свыше 285°С, при выходе из строя рабочего терморегулятора, установлен аварийный терморегулятор, который срабатывает и отключает цепь питания ТЭНов.

Примечание: Для восстановления работы (включения) сковороды необходимо выявить и устранить причину срабатывания аварийного терморегулятора и нажать кнопку аварийного термовыключателя (6).

7.4 Загрузить продукты для приготовления на дно емкости сковороды.

7.5 По окончании работы в высокотемпературном режиме установить ручку терморегулятора на слабую или среднюю степень нагрева в зависимости от технологических требований обработки продукта.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается пользоваться душем при поднятой емкости;

Запрещается пользоваться острыми металлическими предметами при приготовлении продукта.

7.6 После окончания работы отключить изделие от сети, повернув ручку терморегулятора против часовой стрелки и установить в положение «0».

7.7 Слив остатков масла или продукта из емкости может осуществляться подъемом емкости при помощи поворота штурвала. Дать емкости остыть (время остывания от 40 до 60 минут). Провести санитарно-гигиеническую обработку (см. раздел 9).

7.8 Отключить изделие от сети автоматическим выключателем.

8  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

8.1 Рекомендации по выбору масла

Для обработки продукта в емкости сковороды подходит растительное масло или жиры животного происхождения.

8.2 Рекомендации по приготовлению продуктов

При приготовлении продуктов следует учитывать:

8.2.1 Продукты для жарки должны быть по возможности сухими.

8.2.2 Замороженные продукты охлаждают разогретое масло, к тому же, при их оттаивании образуется вода, что отразится на вкусовых качествах продукта.

8.2.3 Для достижения лучшего результата необходим правильный выбор температурного режима. Если масло недостаточно нагрелось, продукты могут впитать слишком много жира. Поэтому лучше загружать продукты для жарки в емкость сковороды по окончании периода нагрева. Если масло горячее, чем требуется, корочка будет образовываться слишком быстро, а внутри продукт останется не прожаренным.

8.2.4 Извлечение продуктов из емкости необходимо производить сразу же после окончания приготовления, так как масло обладает большой тепловой инерцией, и продукты могут подгореть.

8.3 Меры предосторожности

8.3.1 Будьте осторожны при сливе масла и выгрузке продуктов из емкости сковороды.

8.3.2 Избегайте контакта горячего масла с кожей, это может вызвать ожоги.

8.3.3 Не выполняйте подъем емкости сковороды при закрытой крышке.

8.4 Рекомендации по очистке сковороды.

ВНИМАНИЕ!  Перед тем как мыть, обязательно отключить изделие от сети и подождать, пока емкость сковороды полностью остынет. Только после этого приступить к очистке.

Очистку изделия необходимо производить в следующей последовательности:

8.4.1 После остывания дна емкости сковороды очистить ее от остатков продукта.

8.4.2 Промыть емкость сковороды горячей водой с жидким моющим средством. Воду подать при помощи устройства душевого, открыв кран подачи воды. Тщательно сполоснуть емкость и слить воду. Протереть поверхность тканью.

8.4.3 Просушить емкость сковороды, затем после просушки смазать пищевым жиром.

8.4.4 Очищать поверхность емкости сковороды регулярно.

8.4.5 Не использовать для утилизации масла канализацию, это может привести к засорению.

8.4.6 Корпус изделия протереть влажной тканью без ворса.

ВНИМАНИЕ!  Запрещается обработка изделия жесткими абразивными средствами во избежание образования царапин на поверхности.

9  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!  Перед проведением ремонта или тщательного осмотра изделие следует отключить от сети.

9.1 Техническое обслуживание и ремонт изделия должны проводить лицензированные специалисты, имеющие, допуск к ремонту электротехнического оборудования, квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла: «ТО» - «ТР», где:

ТО - техническое обслуживание; ТР - текущий ремонт.

ТО проводится один раз в месяц, ТР - проводится один раз в шесть месяцев.

9.2 При техническом обслуживании изделия провести следующие работы:

9.2.1 Выявить неисправность изделия опросом обслуживающего персонала.

9.2.2 Проверить внешним осмотром на соответствии правилам техники безопасности.

9.2.3 Проверить напряжение питающей сети, наличие и состояние заземления, целостности изоляции проводов и кабеля питания;

9.2.4 Проверить исправность электропроводки и надежность крепления контактных соединений. При этом изделие должно быть отключено от электросети.

9.2.5 Проверить работоспособность изделия в рабочем режиме.

9.2.6 В целях облегчения подъема или опускания чаши необходимо, не менее одного раза в месяц, смазать машинным маслом гнездо вращения вала. Данную операцию выполняем посредством подъема чаши до конца, а в отверстия гнезда вращения (в которых вращается вал и, которые видны с левой и с правой стороны каркаса) закапываем несколько капель машинного масла. Наряду с данной операцией необходимо также, время от времени, смазывать маслом резьбовой винт и все шарниры на подъемных кронштейнах. Благодаря этому предупреждается появление ржавчины и скрежет ходовых частей.

9.2.7 Перед проверкой контактных соединений, креплений датчиков терморегулятора, термовыключателя и арматуры светосигнальной, следует отключить изделие от сети выключением автоматического выключателя цехового щита и повесить на рукоятки коммутирующей аппаратуры плакат «Не включать - работают люди», отсоединить при необходимости провода электропитания изделия и изолировать их.

9.2.8 Провести дополнительный инструктаж работников персонала обслуживания при нарушении ими правил эксплуатации аппарата.

9.3 При текущем ремонте провести работы, входящие в техническое обслуживание, кроме того, при необходимости, произвести замену комплектующих изделий и проверить работу в рабочем режиме.

9.3.1 При проведении технического обслуживания использовать только оригинальные запчасти изготовителя.

9.3.2 Запрещается производить изменения в конструкции изделия, в противном случае безопасность не гарантируется.

Все работы, приведенные в разделе «Техническое обслуживание», должны производиться регулярно.

ВНИМАНИЕ!  Не забывайте, что ремонт изделия должен проводить только специалист.

10  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.  Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

| Наименование неисправностей | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Изделие не нагревается, терморегулятор включен, арматура светосигнальная не горит | Отсутствует напряжение в сети. Ослабли винты. Неисправен терморегулятор. Емкость сковороды находится не в крайнем нижнем положении (поднята). Контакторы вышли из строя. Сработал или неисправен аварийный термовыключатель. | Подать напряжение. Винты затянуть. Заменить терморегулятор. Опустить емкость, вращением ручки штурвала или заменить микровыключатель. Заменить контакторы. Включить или заменить аварийный термовыключатель |
| Емкость нагревается слабо или неравномерно, при включенном терморегуляторе | Неисправен терморегулятор. Неисправны ТЭНы. | Заменить терморегулятор. Заменить ТЭНы. |
| Не горит арматура светосигнальная при включенном терморегуляторе | Неисправна арматура светосигнальная. Обрыв проводов коммутации арматуры светосигнальной. | Заменить арматуру светосигнальную. Устранить обрыв проводов. |
| Вращение штурвала подъема емкости сковороды затруднено или невозможно | Отсутствует смазка в опорном подшипнике вала | Смазать подшипник |
| Крышка сковороды не фиксируется в верхнем положении | Ослабли пружины крышки | Заменить пружины |

11  УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Упаковывание изделия производится в собранном виде. Изделие упаковывается в индивидуальную упаковку.

11.2 Маркировка изделия выполняется табличкой заводской с указанием следующих данных:

- товарный знак и адрес предприятия - изготовителя;

- наименование и тип изделия;

- номинальное напряжение (В) и частота (Гц);

- номинальная потребляемая мощность (кВт);

- заводской номер;

- дата выпуска;

- обозначение ТУ;

- знак обращения на рынке;

- IP - число, соответствующее степени защиты от внешних воздействий.

11.3 Изделие транспортируется только в вертикальном положении всеми видами транспорта на любые расстояния. Изделие при транспортировке устанавливается в один ярус. Допускается устанавливать изделие на второй ярус.

11.4 Изделие должно храниться в упакованном виде по условиям воздействия на него климатических факторов по группе 2  ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°С.

11.5  Изделие складируется и отгружается в соответствии с существующими и утвержденными правилами на заводе-изготовителе.

12  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - один год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов, изготовление и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в Руководстве, а также:

- Несоблюдения правил транспортировки и хранения владельцем;

- Разборки и ремонта изделия лицами, не уполномоченными на производство гарантийного ремонта;

- Несоблюдения правил установки и эксплуатации.

Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов на месте, предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.

Средний срок службы изделия составляет 10 лет.

13  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окружающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию.

Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.

При подготовке и отправке сковороды на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части сковороды по материалам, из которых они изготовлены.

14  СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Сковорода электрическая СЭ   -       /      , заводской номер _________________

Подвергнута консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации________________________

Наименование и марка консерванта______________________

Срок защиты – 1 год.

Консервацию произвел _________________________________

Изделие после консервации принял________________________

Расконсервацию производить тёплой мыльной водой.

После расконсервации дать изделию обсохнуть в течение 1-1,5 ч.

15  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сковорода электрическая      СЭ  -    /       ,   заводской номер_________________

изготовлена и принята в соответствии с конструкторской документацией, соответствует

ТУ 5151-006-14479555-2011 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления				____________________

Изделие принял контролер ОТК		____________________

М.П.